## Slide 1: Прикладное программное обеспечение
TurtleBro Robots
Небольшие советы по работе с набором

## Slide 2: Начало работы
Пароль на всех компьютерах и роботах: brobro;
При включении робота на нем автоматически запускается ROS-Master (roscore).
К роботу можно подключиться удаленно через ssh протокол. Для этого в терминале необходимо выполнить следующую команду:
  ssh pi@turtlebroXX.local
  где XX – номер робота (например, 01, 12 и т.д.)
Для просмотра файлов на роботе можно выполнить следующую команду:
  sftp://pi@turtlebroXX.local
Можно подключиться к роботу по ssh через visual studio code. В этом случае будет получен доступ к файлам на работе и через встроенный терминал можно запускать ROS-файлы, находящиеся на роботе.

## Slide 3: Начало работы
ROS позволяет работать с одной средой выполнения программ на разных машинах. Для доступа с ПК к запущенным нодам и топикам (например, это может быть необходимо для запуска различных средств визуализации: Rviz, rqt) в терминале ПК необходимо выполнить следующие команды (данные команды необходимо прописывать в каждой новой вкладке терминала):
  export ROS_MASTER_URI=http://turtlebroXX.local:11311
  export ROS_HOSTNAME=192.168.50.*
  где XX – номер робота (например, 01, 12 и т.д.)
  192.168.50.* – ip-адрес компьютера. Последняя цифра в ip-адресе уникальная для разных компьютеров.
  Чтобы определить ip-адрес компьютера можно в терминале выполнить команду: ip a

## Slide 4: Запуск пакетов навигации
Пакет навигации, уже установленный на роботе, позволяет реализовать автономное движение, используя встроенные в ROS пакеты (gmapping, move_base, amcl). Навигацию можно запускать как на работе, так и на ПК.
Для начала рекомендуется запустить навигацию на роботе и убедиться, что все работает. Для этого можно пользоваться инструкцией на гитхабе в описании пакета turtlebro_navigation (https://github.com/voltbro/turtlebro_navigation).
  Сначала попробовать режим SLAM – режим одновременного автономного движения и построения карты.
  Затем попробовать сначала отдельно запустить режим построения карты, затем ее сохранив, запустить навигацию по существующей карте.

## Slide 5: Запуск пакетов навигации на ПК
Так как работа навигационного стека требует большие вычислительные ресурсы, имеет смысл запустить данные ноды на ПК, оставив на роботе ноды работающие с датчиками и непосредственно управляющие двигателями робота.
Для этого сначала необходимо скачать с гитхаба пакет turtlebro_navigation (https://github.com/voltbro/turtlebro_navigation).
Распаковать в catkin_ws/src. Убрать из названия master. (Можно сразу скачать пакет в данную папку через консоль и команду git clone, но у меня не получилось, возможно виноват прокси-сервер УдГУ).
Установить недостающие пакеты на ПК – gmapping, move_base, dwa_local_planner, amcl. Например, для установки пакета move_base используется следующая команда в терминале:
  sudo apt-get install ros-noetic-move-base
  По аналогии устанавливаются остальные пакеты (символ ‘_’ в названии пакета при установке заменяется на ‘-’).

## Slide 6: Запуск пакетов навигации на ПК
В каждой новой открытой вкладке терминала, в которой будут запускаться launch-файлы из пакета turtlebro_navigation необходимо прописывать следующую команду:
  export ROVER_MODEL=turtlebro
При запуске SLAM навигации на ПК можно (и нужно) использовать rviz, поэтому команда запуска будет без параметра:
  roslaunch turtlebro_navigation turtlebro_slam_navigation.launch
Запуская навигацию с ПК можно изменить различные параметры работы алгоритмов для более быстрой и качественной работы. Например, рассмотрим некоторые параметры пакета gmapping, который отвечает за построение карты, находящиеся в файле /launch/gmapping.launch:
  map_update_interval – определяет сколько времени (в секундах) проходит между обновлениями карты. Установлено: 2 с. Можно попробовать установить: 1 или 0.5 с.
  delta – размер одной клетки на карте (в метрах ). Установлено: 0.05 м. Можно попробовать установить: 0.01 м.

## Slide 7: Запуск пакетов навигации на ПК
Также можно попробовать изменять параметры пакетов move_base (находятся в файлах папки /param) и amcl (находятся в файле /launch/amcl.launch). Описание данных параметров можно найти на сайте ROS, на страницах описания пакета.
Изменяя различные параметры, попробовать достичь наименьшего времени прохождения лабиринта.